## Slide 1
提纲
I/O特点
■
I/O结构
■
I/O数据传输
■
磁盘调度
■
磁盘缓存
■

## Slide 2
I/O 结构: 一个实际例子
  北桥
  内存
  AGP/PCI-Express
  Built-in display
  南桥
  ATA/IDE
  PCI总线
  USB/Firewire总线
  Serial/Parallel接口
  DMA 控制器
  Interrupt控制器
  RTC, ACPI, BIOS, …
Pentium 4
CPU
133MB/s
266MB/s
ATA100
IDE
drives
CNR
I/O
Controller
Hub 2
(ICH2)
Flash
BIOS
PCI slots
10/100
Ethernet
USB
1.6GB/s
1.6GB/s
Memory
Controller
Hub
(MCH)
1GB/s
AGP
4x
Dual channel
RDRAM
memory slots
AGP
slot
3.2GB/s

## Slide 3
CPU与设备的连接
设备控制器
读数据
写数据
控制
状态
可寻址存储
或
队列
寄存器
(端口0x20)
硬件控制器
内存映射
地址: 0x8f008020
总线接口
地址+数据
中断请求
CPU
总线
适配器
总线
适配器
总线
中断
控制器
设备控制器
■
  CPU和I/O设备间的接口
  向CPU提供特殊指令和寄存器
I/O地址
■
  CPU用来控制I/O硬件
  轮询、设备中断和DMA
  CPU与设备的通信方式
■
  内存地址或端口号
  I/O指令
  内存映射I/O

## Slide 4
I/O 指令和内存映射I/O
I/O指令
■
  通过I/O端口号访问设备寄存器
  设备的寄存器/存储被映射到内存物理地址空间中
内存映射I/O
■
  通过内存load/store指令完成I/O操作
  特殊的CPU指令
  out 0x21,AL
  MMU设置映射，硬件跳线或程序在启动时设置地址

## Slide 5
内核I/O结构
SCSI
设备
键盘
鼠标
···
PCI 总线
软盘
ATAPI
设备(磁盘,
磁带等)
···
SCSI
设备驱动
键盘
设备驱动
鼠标
设备驱动
PCI
总线驱动
软盘
设备驱动
ATAPI
设备驱动
内核
I/O子系统
软件
SCSI
设备控制器
键盘
设备控制器
鼠标
设备控制器
···
PCI
总线控制器
软盘
设备控制器
ATAPI
设备控制器
硬件

## Slide 6
I/O请求生存周期
设备驱动
中断处理例程
硬件设备
内核 I/O
子系统
用户
进程
process request,issue
commands to controller
configure controller to
block until interrupted
判断是否已有
I/O请求结果？
与进程交换数据，并返回完成结果或错误信息
是
向驱动发送I/O请求，
并等待结果
否
处理I/O请求
发送控制命令
并等待中断响应
控制设备操作
完成时，产生中断
设备控制命令
I/O完成，生成中断请求
设备控制器
确定I/O操作完成状态，
通知I/O子系统
接收中断，保存结果，
并通知设备驱动
中断
时间
I/O请求
I/O 操作完成
输入数据可用或输出完成
系统调用返回
系统调用