## Slide 1
提纲
I/O特点
■
I/O结构
■
I/O数据传输
■
磁盘调度
■
磁盘缓存
■

## Slide 2
CPU与设备控制器的数据传输
程序控制I/O(PIO, Programmed I/O)
■
  通过CPU的in/out或者load/store传输所有数据
  适用于简单的、小型的设备I/O
直接内存访问(DMA)
■
  设备控制器可直接访问系统总线
  控制器直接与内存互相传输数据
  适用于高吞吐量I/O
  特点
  硬件简单，编程容易
  消耗的CPU时间和数据量成正比
  特点
  设备传输数据不影响CPU
  需要CPU参与设置

## Slide 3
通过直接I/O寻址读取磁盘数据的步骤
CPU
高速缓存
DMA、总线
和中断控制器
缓存
内存地址X
PCI总线
IDE磁盘控制器
磁盘
磁盘
磁盘
磁盘
4.磁盘控制器传送数据到DMA控制器
3.磁盘控制器初始化DMA传送
6.DMA控制器完成数据传送后，产生中断请求，通知CPU传送完成
5.DMA控制器传送C字节数据到内存地址X
2.设备驱动控制磁盘控制器从磁盘读取数据
1.设备驱动收到读取磁盘数据到内存地址X
系统总线

## Slide 4
I/O 设备通知操作系统的机制
操作系统需要了解设备状态
■
  I/O操作完成时间
  I/O操作遇到错误
两种方式
■
  CPU主动轮询
  设备中断

## Slide 5
轮询
I/O 设备在特定的状态寄存器中放置状态和错误信息
■
操作系统定期检测状态寄存器
■
特点
简单
■
I/O操作频繁或不可预测时，开销大和延时长

## Slide 6
设备中断
设备中断处理流程
■
  CPU在I/O之前设置任务参数
  CPU发出I/O请求后，继续执行其他任务
  I/O设备处理I/O请求
  I/O设备处理完成时，触发CPU中断请求
  CPU接收中断，分发到相应中断处理例程
  如：高带宽网络设备
一些设备可能结合了轮询和设备中断
■
  第一个传入数据包到达前采用中断
  轮询后面的数据包直到硬件缓存为空
特点
处理不可预测事件效果好
■
开销相对较高

## Slide 7
设备中断I/O处理流程
设备驱动初始化I/O请求
1
CPU
I/O控制器
CPU在执行一条指令后检查中断请求
中断服务例程进行中断处理
5
6
CPU恢复被中断进程的执行
3
操作完成或错误后，
产生中断
2
初始化I/O操作
CPU收到中断请求，分发给相应中断服务例程
4
7